## Slide 1
Movimento em ondas de embarcações e Folga Dinâmica Abaixo da Quilha
Eng. Dr. Felipe Ruggeri
ruggeri@argonautica.com.br

## Slide 2
QUAL A IMPORTÂNCIA?
Grande parte os Portos/Terminais do Brasil possuem canais de acesso desabrigados e navegação com FAQ restrita:
  Mesmo os portos construídos em águas abrigadas hoje possuem canais de acesso desabrigados devido ao crescimento dos navios;
  Os aprofundamentos dos canais de acesso têm vindo com a extensão dos canais para águas mais desabrigadas;
Os novos requisitos ambientais têm exigido a construção de terminais em águas mais profundas para aproveitamento das profundidades naturais;

## Slide 3
QUAL A IMPORTÂNCIA?
A costa brasileira é caracterizada pela ação de ondas de grandes períodos e alturas, frequente multidirecionais;
Alguns estudos mostram que as mudanças climáticas têm vindo acompanhadas de piora nas condições de mar;
O movimento em ondas além de impactar a segurança dos navios de grande porte devido à proximidade do fundo também impacta na segurança de embarque/desembarque de prático e rebocadores;
Cotrim, C.d.S.; Semedo, A.; Lemos, G.(2022)

## Slide 4
DIFICULDADES – CARACTERIZAÇÃO DO MAR
O estado de mar é a soma de diversas componentes de energia atuando, diversas com direções diferentes.
(Pierson, Neuman, James)
Componente 1
Componente 2
Componente 3
Componente n
Estado de mar observado
Espectro direcional
Espectro unimodal
Tp, Hs, Direção e espalhamento bem definidos

## Slide 5
DIFICULDADES – CARACTERIZAÇÃO DO MAR
Nem sempre o estado de mar pode ser descrito pelo modelo paramétrico
Qual a direção da onda?
Qual o período?
Exemplos de espectros de mar
Swell
Sea

## Slide 6
Navios de grande porte são afetados principalmente por ondas de grande comprimento geradas em alto mar, enquanto que ondas curtas são menos críticas para o navio-tipo
As ondas curtas são críticas para embarcações menores (ex: rebocadores, lanchas etc.)
Port design Handbook
EFEITO DAS ONDAS NO NAVIO DE ESTUDO

## Slide 7
DIFICULDADES – VARIÁVEIS DA INTERAÇÃO NAVIO E ONDA
Grande quantidade de variáveis que influenciam na resposta em ondas:
  Tipo de navio (graneleiro, porta-containers, petroleiro, gaseiro, ro-ro etc);
  Distribuição de carga;
  Posição do centro de gravidade;
Porta-containers
Petroleiro
LNGC
Graneleiro
Carga Geral

## Slide 8
DIFICULDADES – VARIÁVEIS DA INTERAÇÃO NAVIO E ONDA
Grande quantidade de variáveis que influenciam na resposta em ondas:
  Direção e frequência de incidência da energia do espectro de mar
  Velocidade de avanço em casos de Fnh elevados;

## Slide 9
ETAPAS PRELIMINARES – MÉTODO TRIGONOMÉTRICO
Método Trigonométrico 1
Para um Hs=2.0m -> 4m somente de resposta em ondas
Método Trigonométrico 2
Contribuição do roll
Contribuição do pitch
Para um VLCC de Boca=60m -> 2.64m
Para um VLCC de Lpp=320m -> 2.78m
5.42m

## Slide 10
ETAPAS PRELIMINARES – MÉTODO JAPONÊS
Os maiores movimentos ocorrem do acoplamento heave + pitch ou heave + roll
Cálculo do Z2
Cálculo do Z3

## Slide 11
ETAPAS PRELIMINARES – MÉTODO ESPANHOL
O movimento total considera fatores da embarcação, estado de mar e condição de carregamento
Entre 200 e 10.000
Entre 0,05 e 0,50
Número de casos críticos

## Slide 12
ETAPAS AVANÇADAS – MÉTODO ESPECTRAL
Os movimentos são calculados a partir dos operadores de resposta (RAOs) da embarcação.
Formas de obtenção dos RAOs:
  Experimentais:
  Numéricas – tipicamente método de faixa ou painéis
Grande aderência entre as metodologias

## Slide 13
ETAPAS AVANÇADAS – DIFICULDADE – COMO OBTER OS CASCOS?
Embarcações semelhantes detalhadas (plano de balizas, arranjo geral, plano de capacidades etc.)
Séries sistemáticas e casos de benchmark internacionais (ex: ITTC – International Towing Tank Conference)

## Slide 14
Os cascos são gerados de forma parametrizada para os diversos portes, calados e tipos de casco (Cb, Cp, Csm etc);
Os movimentos verticais (heave, roll e pitch) são combinados (com as fases relativas) nos pontos do fundo
Navio de containers
Navio Tanque
Diferença no formato do fundo no plano dos navios
ETAPAS AVANÇADAS – GEOMETRIA DAS EMBARCAÇÕES

## Slide 15
Condições de carregamento geradas variando a posição da carga e lastro
Arranjo geral + Plano de capacidades + Manual de Trim&Estabilidade
Cálculo da posição do centro de gravidade e matriz de inércia
ETAPAS AVANÇADAS – CONDIÇÕES DE CARREGAMENTO

## Slide 16
Ex: Porta-containers de LOA=180m e LOA=340m em CA=18.3m
Δ180 ~ 40.000 ton
Δ340 ~ 136.000 ton
Grandes diferenças em termos de resposta a ondas em função do porte, embora ambos sejam porta-containers.
ETAPAS AVANÇADAS – EFEITO DO PORTE DA EMBARCAÇÃO

## Slide 17
Capesize vs porta-container
Efeito do formato do casco, distribuição de inércia e altura do centro de gravidade.
ETAPAS AVANÇADAS – EFEITO DO TIPO DE CASCO

## Slide 18
Inseguro
Ineficiente
X%
Um valor fixo independente das condições ambientais é suficiente?
T
EFEITO NA FOLGA DINÂMICO ABAIXO DA QUILHA

## Slide 19
EXEMPLO EM ESCALA REAL E IMPACTO NA FDAQ
Manobra de porta-container na entrada da Baía da Guanabara
Medição em escala real
Embarcações “irmãs” em condição de mesma altura de onda mas energias concentradas em períodos curtos e longos;
VALOR (LOA=300m, B=48,3m, 110.600 DWT)
Hs=1,29m, Tp=8,0s, Dirp=152,6º
MSC ABIDJAN (LOA=300m, B=48,3m, 110.800 DWT)
Hs=1,28m, Tp=14,3s, Dirp=171,9º
3X
4X
2.5X
3.0X

## Slide 20
EXEMPLO EM ESCALA REAL E IMPACTO NA FDAQ
Efeito das condições de onda, velocidade de avanço e frequência de encontro
Hs=1,1m; Tp=11s; Dir=150º
Hs=1,3m; Tp=7s; Dir=90º

## Slide 21
MUITO OBRIGADO!