## Slide 1: Projeto vertical detalhado de canais de acesso portuários e avaliação dos berços de atracação
Dr. Daniel Prata Vieira
Engenheiro Naval
18 de Setembro de 2023

## Slide 2: Tópicos
Projeto Vertical Detalhado
  Avaliação de Folga sob a Quilha
Avaliação dos Berços de atracação
  Análise de berços existentes
  Projeto de Layout para novos berços

## Slide 3: Projeto Vertical Detalhado
Avaliação da Folga Sob a Quilha

## Slide 4: Projeto Vertical Detalhado
Objetivos
  Determinar profundidade de dragagem necessária para operação
  Determinar Calado Máximo Seguro
  Determinar Janela Operacional
    Elevação mínima de maré
    Altura máxima de onda
  Orientar velocidades máximas

## Slide 5: Projeto Vertical Detalhado
Nível de água Projetado
Nível de referência
Profundidade de Dragagem do Canal
Profundidade Nominal do Canal
Folga Abaixo da Quilha
Variação de maré durante trânsito e manobra
Tolerância para condições desfavoráveis
Calado estático, incluindo trim e banda
Tolerâncias para incertezas no calado estático
Alterações na densidade da água
Squat, incluindo trim dinâmico
Inclinação devido ao vento e Guinadas
Movimento Vertical em ondas
FAQ Líquida
Tolerância para incertezas na Profundidade
Tolerância para alteração no fundo entre dragagens
Incerteza na dragagem
FATORES RELATIVOS AO NÍVEL D’ÁGUA
FATORES RELATIVOS AO NAVIO
FATORES RELATIVOS AO FUNDO

## Slide 6: Projeto Vertical Detalhado
Fator 1: Movimento devido às ondas

## Slide 7: Projeto Vertical Detalhado
Fator 1: movimento em ondas
  Aspectos importantes
    Velocidade de avanço
    Ângulo de incidência
    Tempo de exposição às ondas
    Consideração de águas rasas
    Modelagem computacional
Os orbitais das ondas de águas rasas tornam-se menores e mais planos com a profundidade, até ficarem essencialmente planos no fundo do oceano.
Os orbitais das ondas de águas profundas são circulares.

## Slide 8: Projeto Vertical Detalhado
Fator 2: Squat
Aspectos importantes
  Geometria do Canal
  Velocidade da embarcação em relação ao fluido
Idealização da geometria dos canais
PIANC (2014)

## Slide 9: Projeto Vertical Detalhado
Fator 3: Adernamento devido ao vento
Aspectos importantes:
  Vento máximo operacional
  Incidência de través (pior situação)
  Área vélica e centro de pressão
través

## Slide 10: Projeto Vertical Detalhado
Fator 4: Adernamento à curva
Aspectos importantes:
  Velocidade da embarcação
  Raio de manobra

## Slide 11: Projeto Vertical Detalhado
Projeto Detalhado Nível 1: Adota Valores típicos: 5% do calado ou 0.6m condição genérica: 0.5m (locais com atuação de rebocadores e abrigados
Projeto Detalhado Nível 2: emprego de simulações computacionais (fast-time) combinadas ao real-time podem prover mais precisamente as margens.
A mínima margem de manobra deve ser garantida
Abrigo da região
Utilização de rebocadores
Folga sob a quilha
Tipo de navio
Dimensões do canal e alinhamento
Tráfego (uma via ou duas)
Margem de Manobra (MM): Verificação determinística adicional a FAQ (não leva em conta movimento devido a ondas)

## Slide 12: Exemplo de Avaliação (Porto de Santos)
Divisão do canal de acesso do Porto de Santos em 9 trechos de aproximadamente 1 km de extensão.

## Slide 13: Exemplo de Avaliação (Porto de Santos)
Avaliação do fator de amplificação e mudança de direção de ondas em cada um dos trechos.

## Slide 14: Exemplo de Avaliação (Porto de Santos)
Exemplo de trecho de canal irrestrito
(ICORELS)
Exemplo de trecho de canal restrito
(HUUSKA / GULIEV)
Avaliação do squat considerando a formulação mais adequada para cada trecho.

## Slide 15: Exemplo de Avaliação (Porto de Santos)
Variação do afundamento de acordo com o trecho de avaliação.

## Slide 16: Avaliação dos Berços de Atracação
Avaliação do Sistema de Amarração

## Slide 17: Avaliação de Berços Existentes
Aspectos importantes
  Condições Ambientais
    Histórico de condições simultâneas
    Estatísticas de intensidade e direção
  Condições de Carregamentos
    Calado cheio e lastreado
  Informações essenciais Navios
    Dimensões do Navio
    Arranjo de convés: Guinchos e Buzinas
    Material e especificação dos cabos
  Informações do Berço
    Cabeços: Tipo, posição, Carga de trabalho
    Defensas: Modelo, dimensões, Reação e Energia de absorção máximos
Onda
Corrente
Vento

## Slide 18: Avaliação de Berços Existentes
Limites Considerados
Tração nos cabos
50% MBL (cabos sintéticos)
55% MBL (cabos de aço)
Movimentos
PIANC 2002
Depende do tipo de embarcação/operação
Defensas
Limite do Modelo/Fabricante
OCIMF MEG4

## Slide 19: Avaliação de Berços Existentes
Exemplo: TEBIG (semi-abrigado)
Avaliação Estática no Optimoor
  Vento, Corrente, Deriva de ondas
Avaliação Dinâmica:
  Movimentos de 1ª ordem em ondas
  WAMIT + Modelo de amarração linearizado
ondas
ondas

## Slide 20: Avaliação de Berços Existentes
Interação Hidrodinâmica
  Exemplo: Berço 106 – Itaqui/MA

## Slide 21: Avaliação de Berços existentes
Exemplos de Resultados
Limite Operacional em função da Condição Ambiental
Limite de Vento por direção
Distâncias Seguras de Navegação
Forças máximas nos cabos
Layout 1
Layout 2
SWL

## Slide 22: Layout de novos berços
OCIMF MEG4 ()
Principais Recomendações da OCIMF (MEG4):
Arranjo mais simétrico possível
Ângulos dos lançantes e traveses com o plano transversal devem ser menores que 15°
Dolfins de amarração devem ficar a uma distância de 35 a 50m da linha de atracação
Ângulos dos espringues com o plano longitudinal não devem exceder 10°
Distância entre defensas deve estar entre 0.25 e 0.4 x LOA das embarcações que operam no berço
Ângulos dos cabos com o plano horizontal não devem exceder 25°
Berços que utilizam ganchos de liberação rápida , estes ângulos podem ser de até 45°
(45°)
(45°)

## Slide 23: Layout de novos berços
OCIMF MEG4 ()
Principais Recomendações da OCIMF (MEG4):
Levantamento das dimensões das embarcações que irão operar no berço
Casos Avaliados:
  Carregamento cheio e vazio
  Maré mínima e máxima
Condições ambientais:
  Vento
    60 nós (todas as direções)
  Correntes (enchente e vazante)
    3 nós alinhada com o berço
    2 nós com 10° de desalinhamento
    0,75 nós na direção de maior esforço
(45°)
(45°)

## Slide 24: Layout de novos berços
Projeto de Layout para dois novos berços na Região da Alemoa no Porto de Santos/SP
Handysize
Panamax
Aframax

## Slide 25: Layout de novos berços
Projeto de Layout de terminal de granéis líquidos em Aratu (Baía de Todos os Santos/BA)
Layout Original
Layout Otimizado

## Slide 26
Obrigado!
daniel.prata@usp.br