## Slide 1
Contribuição da análise de risco baseada em simulações: estudos de casos reais
Dr. Marcos Coelho Maturana (marcos@labrisco.usp.br) Laboratório de Análise, Avaliação e Gerenciamento de Riscos da Universidade de São Paulo
1º SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO PORTUÁRIO
Praticagem do Brasil
Laboratório de Análise, avaliação e gerenciamento de risco
Universidade de São Paulo

## Slide 2: Conteúdo
Introdução
Estudo de caso real: manobras de tanqueiros na Baía de Sepetiba (RJ)
Variabilidade entre estudos
Comentários finais
2

## Slide 3: Motivações
Normas da Autoridade Marítima Brasileira (e.g., NORMAM 11) requerem que novos empreendimentos sejam acompanhados de análise de risco
Essas normas estão alinhadas com padrões internacionais, como os guias da PIANC, da IMO e da IALA
Melhor distribuição de recursos
Melhoria de imagem
Requisitos regulatórios
Melhoria de desempenho
Requisitos regulatórios
Melhoria de desempenho
3

## Slide 4: Atividades Principais
Identificar perigos, eventos de perigo e medidas previstas
Avaliar causas e efeitos dos potenciais acidentes
Classificar os eventos de perigo (categorias de frequência, de consequência e de risco)
Listar possíveis alternativas de medidas de controle de risco para os eventos críticos
Preparação
para a análise
Realização
da análise
Juntar informações
  navios-tipo, terminais, canais, etc.
  experiências semelhantes (e.g. manobras, simulações e análises semelhantes)
Descrever conceitualmente o sistema
  Objetivos, requisites operacionais, etapas de manobras, etc.
4

## Slide 5
Estudo de caso
(Reproduz Parte dos Dados APRESENTADOS NO MARTECH22)

## Slide 6: APR nas manobras de dois navios-tipo tanqueiros na Baía de Sepetiba (RJ)
Práticos da ZP-15
Comandantes de navio
Comandante de rebocador
Especialistas em projeto e operação de canais de acesso
Representante da Marinha do Brasil
Representante da Autoridade Portuária
6

## Slide 7: Preparação para a APR
As seguintes informações foram juntadas e estudadas, em preparação para a análise:
7
Descrição das embarcações envolvidas nas manobras
Descrição das manobras a serem consideradas
Caracterização do canal de acesso ao terminal em estudo – especialmente em relação à presença de pedras, bancos e limites para a navegação
Descrição das áreas de aproximação ao terminal, áreas de ancoragem, bacias de evolução, sistemas de amarração e do terminal
Descrição do tráfego local
Batimetria mais atual
Sinalização náutica
Descrição de manobras similares já realizadas
Resultados de simulações similares de manobras já realizadas
Lista de áreas potencialmente afetadas por acidente em manobra (e.g., áreas de preservação ambiental)
Lista de áreas com potencial influência sobre o risco (e.g., armazéns de carga)
Registros de condições ambientais (especialmente em relação às variações de corrente, vento e visibilidade)

## Slide 8: Embarcações
8
Calado
Casco
Rebocadores
Navio carregado: 17.2 m
Meia carga: 12.5 m
Lastro: 8.0 m
2.5 m no duplo casco
(fundo e costado)
12 tanques de carga
(6 por bordo)
3 de 60 Ton Bollard Pull
1 de 70 TBP.
Navio | DWT [t] | LOA [m] | B [m] | T [m]
Suezmax Convencional | 160000 | 278,5 | 48 | 17,2
Suezmax DP | 160000 | 278,5 | 48 | 17,2

## Slide 9: Fases de manobra
BIFURCAÇÃO
CANAL
BACIA DE EVOLUÇÃO
Saída - Entrada
Foram propostas 6 fases
TERMINAL
9

## Slide 10: Sessões de APR
10
Eventos de perigo associados às manobras em estudo:
Atraso na resposta do rebocador
Blackout
Condições adversas de corrente
Condições adversas de vento
Erro humano no controle do navio
Erro na comunicação com empurradores
Falha em sistema de governo (leme travado em posição não-neutra)
Falha em sistema de governo (leme travado a meio)
Falha no sistema propulsivo
Indisponibilidade de rebocador
Interação com submarino
Rompimento de cabo de reboque
Categoria de frequência | Descrição
Extremamente remota (A) | Possível, mas sem referências em terminais semelhantes
Remota (B) | Provável de ocorrer uma vez a cada 7.200 manobras semelhantes (1/40 anos)
Pouco provável (C) | Provável de ocorrer uma vez a cada 1.800 manobras semelhantes (1/10 anos)
Provável (D) | Provável de ocorrer uma vez a cada 360 manobras semelhantes (1/2 anos)
Frequente (E) | Provável de ocorrer uma vez a cada 90 manobras semelhantes (1/6 meses)

## Slide 11: Tabela de APR (parte)
11

## Slide 12: Critérios para a seleção de eventos e simulação no TPN-USP
Tolerabilidade ao risco
Incertezas na classificação
Indicação dos especialistas
Alta severidade
12

## Slide 13: Tabela de APR (contagem)
13

## Slide 14: Análise dos resultados
14
Evento de perigo
Condições adversas de vento durante a navegação no canal (entrando ou saindo).
Possíveis consequências
Encalhe com pouca possibilidade de rompimento do duplo casco (devido à baixa velocidade do navio).
Medidas de mitigação
Colisão com boia de sinalização, resultando em dano para o navio, perda da boia e ferimentos leves entre pessoas.
Medidas de contingência
Monitorar as condições ambientais para subsidiar a decisão de interromper a manobra.
A informação deve chegar com antecedência de 2 horas no terminal.
Estabelecimento de velocidades de referência ao longo do terminal.
Ações para garantir o controle de velocidade durante a manobra, de forma a não comprometer o desempenho dos rebocadores em operação de Emergência.
Emprego do segundo prático de forma a melhorar a resposta em caso de Emergência.
Dragar o canal de navegação de forma a aumentar as margens de manobra

## Slide 15
Variabilidade entre estudos

## Slide 16: Projetos finalizados relacionados à manobras portuárias
Amazonas: 1
Pará: 7
Rio Grande do Sul: 1
Paraná: 1
São Paulo: 1
Rio de Janeiro: 8
Espírito Santo: 4
Bahia: 4
Maranhão: 2
16

## Slide 17: Amostra da variabilidade da frequência em diferentes estudos
Chart: 
| Extremamente remota (A) | Remota (B) | Pouco provável (C) | Provável (D) | Frequente (E)
Atraso na resposta do rebocador | 0 | 8 | 8 | 4 | 0
Chart: 
| Extremamente remota (A) | Remota (B) | Pouco provável (C) | Provável (D) | Frequente (E)
Condições adversas de vento | 1 | 10 | 9 | 0 | 0
Chart: 
| Extremamente remota (A) | Remota (B) | Pouco provável (C) | Provável (D) | Frequente (E)
Falha no sistema de governo | 0 | 4 | 9 | 4 | 3
Chart: 
| Extremamente remota (A) | Remota (B) | Pouco provável (C) | Provável (D) | Frequente (E)
Blackout | 4 | 7 | 6 | 3 | 0
Chart: 
| Extremamente remota (A) | Remota (B) | Pouco provável (C) | Provável (D) | Frequente (E)
Erro humano na manutenção de controle do navio | 0 | 3 | 10 | 5 | 2
Chart: 
| Extremamente remota (A) | Remota (B) | Pouco provável (C) | Provável (D) | Frequente (E)
Falha no sistema de propulsão | 0 | 9 | 5 | 6 | 0
Chart: 
| Extremamente remota (A) | Remota (B) | Pouco provável (C) | Provável (D) | Frequente (E)
Condições adversas de corrente | 1 | 5 | 7 | 6 | 1
Chart: 
| Extremamente remota (A) | Remota (B) | Pouco provável (C) | Provável (D) | Frequente (E)
Erro na comunicação com rebocadores | 1 | 4 | 11 | 4 | 1
Chart: 
| Extremamente remota (A) | Remota (B) | Pouco provável (C) | Provável (D) | Frequente (E)
Rompimento de cabo de reboque | 0 | 5 | 8 | 5 | 2
17

## Slide 18: Amostra da variabilidade da consequência em diferentes estudos
Chart: 
| Desprezível (I) | Marginal (II) | Média (III) | Crítica (IV) | Catastrófica (V)
Atraso na resposta do rebocador | 1.7786 | 1.4592 | 4.6558 | 4.7855 | 7.3209
Chart: 
| Desprezível (I) | Marginal (II) | Média (III) | Crítica (IV) | Catastrófica (V)
Condições adversas de vento | 0.090443 | 2.4889 | 4.212 | 7.0635 | 6.1451
Chart: 
| Desprezível (I) | Marginal (II) | Média (III) | Crítica (IV) | Catastrófica (V)
Falha no sistema de governo | 6.5893 | 3.259 | 5.6616 | 0.26899 | 4.2211
Chart: 
| Desprezível (I) | Marginal (II) | Média (III) | Crítica (IV) | Catastrófica (V)
Blackout | 4.8183 | 6.9919 | 6.4852 | 1.6881 | 0.016539
Chart: 
| Desprezível (I) | Marginal (II) | Média (III) | Crítica (IV) | Catastrófica (V)
Erro humano na manutenção de controle do navio | 4.7963 | 6.0573 | 3.0173 | 0.089581 | 6.0395
Chart: 
| Desprezível (I) | Marginal (II) | Média (III) | Crítica (IV) | Catastrófica (V)
Falha no sistema de propulsão | 3.8717 | 2.4136 | 3.9457 | 3.5217 | 6.2472
Chart: 
| Desprezível (I) | Marginal (II) | Média (III) | Crítica (IV) | Catastrófica (V)
Condições adversas de corrente | 2.978 | 3.2345 | 1.142 | 5.2364 | 7.4092
Chart: 
| Desprezível (I) | Marginal (II) | Média (III) | Crítica (IV) | Catastrófica (V)
Rompimento de cabo de reboque | 2.7313 | 3.1044 | 3.9603 | 4.952 | 5.2519
Chart: 
| Desprezível (I) | Marginal (II) | Média (III) | Crítica (IV) | Catastrófica (V)
Erro na comunicação com rebocadores | 4.4734 | 3.9959 | 2.9529 | 4.7367 | 3.8411
18

## Slide 19
Comentários finais

## Slide 20: Comentários finais
O APR discutida serviu como ponto de partida para:
  compreender o risco total associado às operações dos petroleiros Suezmax no terminal da Baía de Sepetiba em estudo;
  a identificação dos eventos que contribuem significativamente para o risco total, e;
  a proposição de medidas de mitigação e contingência para os eventos de perigo identificados.
As simulações em tempo real reduziram as incertezas observadas nas sessões de APR e permitiram um levantamento mais objetivo das ações de mitigação e contingência para eventos considerados de maior risco. Os insights obtidos nas simulações foram explorados na Sessão de Consolidação do APR, revisando ou sustentando os resultados discutidos nas sessões iniciais.
O estudo dos resultados de diferentes APRs apontam para a variabilidade das categorias de frequência e consequência atribuídas para eventos de perigo semelhantes, reforçando a importância de:
  consulta aos especialistas locais
  simulações para o entendimento das consequências dos eventos de perigo
  monitoramento do risco (após a implantação da operação, incluindo a atualização da análise)
20

## Slide 21
Marcos Coelho Maturana
(marcos@labrisco.usp.br)
1º SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO PORTUÁRIO
Praticagem do Brasil
OBRIGADO!